## Slide 1: Neudefinition der Ergebnis-kategorien der Empfindlichkeits-prüfung S, I und R.
Deutsche Übertragung des Originals von Gunnar Kahlmeter und dem EUCAST Steering Committee, abrufbar über www.EUCAST.org

## Slide 2
Diese Präsentation kann wie sie ist oder in adaptierter Form verwendet werden. Sie sollte wie folgt zitiert werden: ”Die Präsentation ist im Original auf www.NAK-Deutschland.org erhältlich. Sie basiert auf dem englischsprachigen Original von EUCAST, s. www.eucast.org”.
Die Präsentation beschreibt die Veränderungen in den Definitionen der Empfindlichkeitsprüfung für die Ergebniskategorien und deren Konsequenzen. Die Veränderungen treten mit Erscheinen der EUCAST breakpoint Tabelle v 9.0 (1.1.2019) in Kraft

## Slide 3: Das EUCAST Steering Committee (SC) hat entschieden die Definitionen der Bewertungskategorien der Empfindlichkeits-prüfung zu ändern, aber die Bezeichnungen S, I und R beizubehalten. Diese Entscheidung erfolgte im Gefolge dreier “general consultations” (2015, 2017 and 2018) im Juni 2018. Die Ergebnisse sind auf der Webseite EUCAST.org verfügbar (unter Consultations). Die NAK Deutschland hat sich dieser Entscheidung am 26.10.2018 angeschlossen. Die neuen Definitionen gelten ab dem 1.1.2019 mit Erscheinen der EUCAST breakpoint Tabelle v.9.0

## Slide 4: Die Definition der Jahre 2002 – 2018 von S, I und R ”Die alte Definition”.
Seit 2002 hat EUCAST die folgenden Definitionen zur Kategorisierung von Mikroorganismen als therapierbar oder nicht therapierbar mit einem in Frage stehenden Antiinfektivum verwendet.
Die Bewertungsgrenzen (”breakpoints”) in breakpoint Tabellen sind klinisch definiert, d.h. Erlauben eine Vorhersage zur klinischen Effektivität beim infizierten Patienten.
S = Sensibel
I = Intermediär sensibel R = Resistent

## Slide 5
Definitions 2002 – 2018 (”the old definition”)

## Slide 6: Mit der alten Definition ist nicht klar, welche der Bedeutungen in einem Befund /Antibiogramm) gemeint ist:.
“Ein Mikroorganismus ist als intermediär empfindlich definiert durch ein antimikrobielle Aktivität mit unsicherem therapeutischem Effekt. Dies impliziert, dass eine Infektion durch dieses Isolat in Kompartimenten, in denen Antibiotika physiologisch angereichert werden, behandelt werden oder eine hohe Dosis verwendet werden kann, es zeigt auch eine Zone an, die größere Diskrepanzen in der interpretierten Bewertung aufgrund kleiner, nicht kontrollierbarer technischer Faktoren vermeiden soll.”

## Slide 7: Die alte Definition für intermediär beinhaltete tatsächlich vier Definitionen:
Unsicherer therapeutischer Effekt (pharmakologisch/mikrobiologisch)
Physiologische Anreicherung der Antibiotika (pharmakokinetisch)
Möglichkeit zur Verwendung einer hohen Dosierung (pharmakologisch/toxikologisch)
Pufferzone zur Vermeidung wesentlicher Fehlinterpretationen durch kleine technische Abweichungen … (methodisch)

## Slide 8: Intermediäre Ergebnisse enthalten daher sowohl:
Unsicherheit
  unsicherer therapeutischer Effekt
  unsicheres Laborergebnis
Exposition
  physiologische Anreicherung des Antibiotikums
  Dosierungsstrategie (Dosis, Applikationsfrequenz und -modus)

## Slide 9: Unsicherheit und Exposition
Unsicherheit
  in der Verantwortlichkeit des breakpoint committees
    Breakpoints sollen die Wildtyp-MHK-Verteilungen wichtiger Spezies nicht teilen; anderenfalls kann keine Reproduzierbarkeit in der Empfindlichkeitsprüfung erreicht werden.
  in der Verantwortlichkeit des Labors
    Labore sind verantwortlich für die Verwendung geeigneter Methoden und Kriterien zur Ergebnisinterpretation sowie für die Qualitätskontrolle (QS).

## Slide 10: Unsicherheit und Exposition
Exposition
  in der Verantwortlichkeit des breakpoint committees
    breakpoint committees sollen die Anwender über die für die Anwendung der breakpoints relevanten Dosierungen bzw. Dosierungsstrategien sowie über die Bedingungen, unter denen die breakpoints gültig sind, informieren.
  in der Verantwortlichkeit des Behandlers
    Anpassung der Exposition des Erregers gegenüber dem Antibiotikum über die Dosierungsstrategie. Dies schließt die individuelle Dosis, die Applikationsintervalle, orale oder parenterale Applikation und die Variation zwischen intermittierender Gabe und kontinuierlicher Infusion ein.

## Slide 11: Der erreichbare Grad der Exposition* hängt von vielen Faktoren ab. In den Berechnungen, die nach der Populationssimulation zu pharmakodynamischen Indizes führen, werden individuelle Unterschiede in der Pharmakokinetik berücksichtigt. Andere Faktoren werden vom Infektionsort bestimmt oder können in der Therapie variiert werden: 1. Infektionsort – Konzentration on definierten Geweben oder Körperflüssigkeiten/Kompartimenten können erhöht sein (Urin, Galle, lymphatisches Gewebe). 2. Dosis und Dosierungsintervall 3. Applikationsart (oral, parenteral, i.v. Infusionsmodus usw.) *Exposition ist eine Funktion der Applikationsart, der Dosis, des Dosierungsintervalls, der Infusionsdauer und auch der Verteilung, des Metabolismus und Ausscheidung des Antiinfektivums, die die Wirkung auf den Infektionserreger am Infektionort beeinflusst.
Alle klinischen breakpoints beziehen sich auf den erreichbaren Grad der Exposition* des Mikroorganismus gegenüber dem Antibiotikums.

## Slide 12: Dosierungen und Applikationsart(en) sind Bestandteil der EUCAST breakpoint Tabelle
EUCAST breakpoints beziehen sich auf die Dosis und Applikationart, von EUCAST in den Rationale Dokumenten beschrieben und in der Dosierungstabelle gelistet.
Bei Verwendung anderer Applikationsregime, als von EUCAST beschrieben, können die breakpoints u.U. ungültig sein.
Aus diesem Grund hat sich EUCAST mit allen Ländern abgestimmt, um sicher zu stellen, dass die in den EUCAST Dokumenten gelisteten Dosen und Applikationsarten der internationalen Praxis entsprechen.

## Slide 13: Neudefinition von S, I und R
Die Veränderungen in der Definitions der S- und R-Kategorien sind gering. Sie betonen die Beziehung zwischen der Kategorie ”sensibel” und dem Grad der Exposition.
Die Änderungen für die I-Kategorie werden größere klinische und technische Konsequenzen nach sich ziehen und auch die Surveillance der Antibiotika-Resistenz betreffen. Ebenfalls werden einige breakpoints verändert werden.

## Slide 14: Die Neudefinition beschreibt die Notwendigkeit zur korrekten Exposition und überträgt den Laboratorien die Verantwortlichkeit für technische Schwierigkeiten der Empfindlichkeitsprüfung und deren Lösung vor Erstellung eines Antibiogramms. Die für die EUCAST breakpoints relevante Dosierungsstrategie (Dosis und Applikationart) ist in der Dosierungstabelle gelistet. Im folgenden die neuen Definitionen:
Neudefinition von S, I und R

## Slide 15: Sensibel, Standarddosierung ( S )
S – Sensibel, Standarddosierung: Ein Mikroorganismus wird als sensibel bei Standarddosierung* kategorisiert, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit eines therapeutischen Erfolges bei Verwendung einer Standarddosierung und –applikation zu erwarten ist.
* Exposition ist eine Funktion der Applikationsart, der Dosis, des Dosierungsintervalls, der Infusionsdauer und auch der Verteilung, des Metabolismus und Ausscheidung des Antiinfektivums, die die Wirkung auf den Infektionserreger am Infektionort beeinflusst.

## Slide 16: Sensibel, bei erhöhter Exposition ( I )
I – Sensibel, erhöhte Exposition: Ein Mikroorganismus wird als sensibel bei erhöhter Exposition* kategorisiert, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit eines therapeutischen Erfolges bei erhöhter Exposition durch Verwendung eines angepassten Dosierungregimes oder die Konzentration am Infektionsort zu erwarten ist.
* Exposition ist eine Funktion der Applikationsart, der Dosis, des Dosierungsintervalls, der Infusionsdauer und auch der Verteilung, des Metabolismus und Ausscheidung des Antiinfektivums, die die Wirkung auf den Infektionserreger am Infektionort beeinflusst.

## Slide 17: Resistent ( R )
R - Resistent: Ein Mikroorganismus wird als resistent kategorisiert, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit des Therapieversagens auch bei erhöhter Exposition* zu erwarten ist.
* Exposure is a function of how the mode of administration, dose, dosing interval, infusion time, as well as distribution, metabolism and excretion of the antimicrobial agent will influence the infecting organism at the site of infection.

## Slide 18: SIR – die alten Definitionen
resistent
intermediär
Unsicherer Effekt.
Pufferzone für technische Unsicherheiten
Bei Verwendung einer hohen Dosis.
Bei pharmakokinetischer Anreicherung am Wirkort.
sensibel

## Slide 19: SIR – neue Definitionen 2019
Sensibel
Normale
Exposition
Erhöhte Exposition
Resistent

## Slide 20: EUCAST Entscheidungen 2018
Änderung der Definition von S, I und R.
Beibehaltung der Abkürzungen S, I und R.
Hervorhebung der Beziehung zwischen der Exposition eines Mikroorganismus am Infektionsort und den breakpoints. Beauftragung der Nationalen Komitees (NAK) zur Information der Ärzte über die Beziehung zwischen Dosierungsregime und breakpoints.
Übertragung der Verantwortung zum Umgang mit ”technischen Unsicherheiten und Fehlern” an die Laboratorien.

## Slide 21: Mit der geänderten Definition der ”I-Kategorie”….
… besteht der einzige Unterschied zwischen ”S” und ”I” in der Menge des Antiifektivums am Infektionsort, durch die eine angemessene klinische Antwort zu erhalten ist.
Der Begriff ”intermediär” wird durch ”sensibel, erhöhte Exposition” ersetzt, die Abkürzung im Antibiogramm ”I” wird jedoch beibehalten.

## Slide 22: Beibehaltung der Abkürzungen S, I und R
Es gibt gute Argumente sowohl für die Beibehaltung, als auch die Änderung der Abkürzungen. Während der Beratungen hat sich jedoch eine Mehrheit gegen eine Änderung zu diesem Zeitpunkt ausgesprochen. EUCAST schließt eine Änderung in der Zukunft jedoch nicht aus. Hersteller von Laborinformationssystemen und Geräten zur Empfindlichkeitsprüfung werden aufgefordert zu prüfen, ob eine Änderung der Abkürzung der I-Kategorie in ihren Systemen möglich ist und EUCAST hierüber zu informieren.

## Slide 23: Einige breakpoints werden zur Anpassung an die Neudefinition von S, I und R überarbeitet
Erregergruppe | Antibiotikum | breakpoint 2018 mg/L | breakpoint 2019 mg/L
Pseudomonas | Aztreonam | 1 / 16 | 16 / 16
Enterococcus | Trimethoprim | Wildtyp: I-Kategorie | Notiz+ECOFF
Enterococcus | Trimethoprim-sulfamethoxazole | Wildtyp: I-Kategorie | Notiz+ECOFF
N. meningitidis | Chloramphenicol | 2 / 4 | 2 / 2
H. influenzae | Cefpodoxime | 0.25 / 0.5 | 0.25 / 0.25
Proteus Morganella Providencia | Imipenem | 2 / 4 | 0.12 / 4
Acinetobacter | Ciprofloxacin | 1 / 1 | 0.06 / 1

## Slide 24: Inkonsistenzen in den breakpoints 2019
Es gibt einige Inkonsistenzen durch die Neudefiniton – diese müssen korrigiert, bzw. Behoben werden, sehr wahrscheinlich bereits 2020.
In der Behandlung von Infektionen durch Pseudomonas spp ist eine erhöhte Exposition bei Verwendung fast aller aktiven Antibiotika notwendig (einschließlich Imipenem, aber möglicherweise nicht Meropenem) – daher sind Pseudomonas Wildtypen als ”Sensibel, erhöhte Exposition” für alle relevanten Antibiotika zu kategorisieren. Das Komitee hat entschieden, dass mehr Zeit erforderlich sei, um zu erläutern, dass Meropenem aus diesem Grund nicht gegenüber anderen verfügbaren antimikrobiellen Mitteln bevorzugt werden sollte.
Die Behandlung von Enterobacterales mit Aminopenicillinen und Cefuroxim, von S. aureus mit Ciprofloxacin und S. pneumoniae mit Levofloxacin bedarf einer erhöhten Exposition, daher sollte die Bewertung als ”Sensibel, erhöhte Exposition” kategorisiert werden.
Es ist eine allgemeine Konsultation zu diesen Problemen notwendig, bevor in 2019 eine endgültige Entscheidung erfolgen kann. Bis dahin soll in den o.g. Fällen ”sensibel” mit dem Hinweis zur Notwendigkeit der ”erhöhten Exposition” befundet werden.

## Slide 25: Inkonsistenzen in den breakpoints 2019, Fortsetzung
In den folgenden Situationen sollten Laboratorien erwägen, einen Hinweis zur Notwendigkeit einer ”erhöhten Exposition” zu geben. Dies gilt insbesondere für:
Pseudomonas und Piperacillin-Tazobactam, Ceftazidim, Cefepime, Imipenem, Aztreonam, Flurochinolone, Aminoglycoside.
Enterobacterales und Aminopenicilline (mit oder ohne Inhibitor) und Cefuroxim.

## Slide 26: Neue Terminologie
Ein Mikroorganismus kann weiterhin ”sensibel (S)” und ”resistant (R)” befundet werden, jedoch nicht unter Verwendung des Wortes ”intermediär”. Stattdessen sollte die Befundung mit den Worten ”sensibel, erhöhte Exposition”, jedoch mit der Abkürzung ”I” erfolgen.
EUCAST schlägt vor, dass im Jahr 2019 einer der folgenden Wortlaute (einer länger, einer kürzer) in Laborbefunden verwendet wird:
Ein Mikroorganismus wird als sensibel, erhöhte Exposition (abgekürzt “I”) befundet, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit des therapeutischen Erfolgs besteht, da die erhöhte Exposition zum Antibiotikum am Infektionsort durch eine angepasste Dosierung, den Applikationsmodus oder aufgrund einer natürlich hohen Konzentration am Infektionsort erreicht werden kann. (s. http://www.eucast.org/clinical_breakpoints/).
Ein Isolat kann als sensibel, erhöhte Exposition (abgekürzt “I”) gegenüber einem gegebenen Antibiotikum kategorisiert werden, wenn eine höhere Exposition (Dosierung oder Dosierungsintervall, Applikationsmodus) erreicht werden kann.

## Slide 27: Neue Terminologie – die folgende Sprachregelung ist im Gefolge der Neudefinition angemessen:
Das Isolat gehört zur S, I oder R Kategorie.
Das Isolat gehört zur Empfindlichkeitskategorie S, I oder R.
Das Isolat ist sensibel (beinhaltet S und I).
Das Isolat ist sensibel bei Standarddosierung (entpricht S).
Das Isolat ist sensibel nur bei erhöhter Exposition (entspricht I).
Das Isolat ist resistent (entspricht R).
Antibiogramme – enthalten S, I oder R.

## Slide 28: Surveillance der Antibiotikaresistenz
Es war eine geübte Praxis, die Kategorien “resistent” und “intermediär” für Berichte zur Antibiotikaresistenz als nicht sensibel zu gruppieren. Dies ist ab 2019 nicht mehr zulässig.
Für Surveillance Zwecke ist die Kombination von Kategorien zu vermeiden – S, I und R sollten separat ausgeweisen sein.
Ist eine Kombination notwendig, dann sind S und I zu gruppieren und R separat auszuweisen.

## Slide 29: Technische Variationen und unsichere Ergebnisse im Labor
Die bisherige Definition von I umfasst einen Grad von Unsicherheit und/oder unkontrollierter technischer Variabilität. Welche und zu welchem Ausmass ist nicht definiert.
Dieser Teil der Definition wurde entfernt und EUCAST hat offensichtliche Situationen identifiziert, in denen das Labor Vorkehrungen treffen muss, um in hohem Maße unsichere Resultate herauszugeben.
Es gibt Situationen, in denen eine schlechte Reproduzierbarkeit zu erwarten ist.

## Slide 30: Breakpoint Komitees und Laboratorien sind gefordert technische Probleme in der Empfindlichkeitsprüfungh zu minimieren.
Technische Probleme erscheinen typischerweise wenn:
ein breakpoint die MHK-Verteilung eines Wildtyps teilt.
ein breakpoint die resistente Population teilt.
unkontrollierte Testabweichungen auftreten.
  Schlechte Qualität der Materialien in der Empfindlichkeitsprüfung (Bouillon, Agar, Testplättchen, Geräte etc).
  Schlechte Kalibration/Validierung der Methoden.
  Schlechte Qualitätssicherung im Labor.

## Slide 31: Einige Beispiele: Warnung vor unsicheren und schlecht reproduzierbaren Ergebnissen
Amoxicillin-Clavulansäure vs. Enterobacterales.
  Die MHK-Verteilung der Wildtypen der meisten Enterobacterales endet bei 8 mg/l. PK/PD-Daten der aktiven Substanz zeigen einen maximalen breakpoint von 8 mg/l an, und dies auch nur bei erhöhter Exposition. Bei Harnwegsinfektionen ist bei Standarddosierung ein breakpoint von 32 mg/l möglich. Leider ist die Reproduzierbarkeit der Testergebnisse, sowohl in der MHK-Bestimmung, als auch in der Agardiffusion, im kritischen Bereich um 16 mg/l schlecht.
Piperacillin-Tazobactam vs. Enterobacterales.
  Die MHK-Verteilung der Wildtypen der meisten Enterobacterales endet bei 8 mg/l. PK/PD-Daten der aktiven Substanz zeigen einen maximalen breakpoint von 8/16 mg/l an, wobei die höchst mögliche Exposition als I kategorisiert ist. Leider ist die Reproduzierbarkeit der Testergebnisse, sowohl in der MHK-Bestimmung, als auch in der Agardiffusion, im kritischen Bereich um 16 mg/l schlecht.

## Slide 32: EUCAST wird Laboratorien beraten, wie mit unsicheren Ergebnissen der Empfindlichkeitsprüfung umzugehen ist. Die folgenden Folien sind primär für Beschäftigte in mikrobiologischen Laboratorien bestimmt.

## Slide 33: Neudefinition der Ergebniskategorien in der Empfindlichkeitsprüfung S, I und R - Konsequenzen für Laboratorien.
Deutsche Übertragung des Originals von Gunnar Kahlmeter und des EUCAST Steering Committee, abrufbar über www.EUCAST.org

## Slide 34: Bereich der technischen Unsicherheit (Area of Technical Uncertainty = ATU)
EUCAST konnte die Fähigkeiten zur Identifikation von Bereichen, in denen technische Unsicherheiten den prediktiven Wert der Empfindlichkeitsprüfung ernstlich gefährden, verbessern.
In 2019 wird die Abkürzung ”ATU” in die Empfindlichkeitsprüfung eingeführt, die das Labor als Warnung auf eine Unsicherheit des Resultats hinweist.
Diese Warnung betrifft das Labor, nicht den behandelnden Arzt. Das Labor benötigt eine Strategie um 1. die Richtigkeit eines Resultates sicher zu stellen oder 2. dessen Unsicherheit zu berichten.

## Slide 35: Sicherstellung der Richtigkeit oder der Unsicherheit von Ergebnissen der Empfindlichkeitsprüfung.
Die Warnungen werden typischerweise als definierte MHK oder Hemmzonen-Bereich angegeben, in dem die Interpretation der Ergebnisse unsicher ist (Überlappung zwischen sensiblen und resistenten Organismen). Die Warnung steht zwischen dem System der Empfindlichkeitsprüfung und dem Labor, und das Labor muss entscheiden, wie mit der Warnung umzugehen ist.
In den folgenden Graphiken präsentieren wir einige typische Beispiele, für die eine Warnung an das Labor sicher gestellt ist.

## Slide 36: Einige Beispiele: Warnung vor unsicheren und schlecht reproduzierbaren Ergebnissen
Amoxicillin-Clavulansäure vs. Enterobacterales.
  Die MHK-Verteilung der Wildtypen der meisten Enterobacterales endet bei 8 mg/l. PK/PD-Daten der aktiven Substanz zeigen einen maximalen breakpoint von 8 mg/l an, und dies auch nur bei erhöhter Exposition. Bei Harnwegsinfektionen ist bei Standarddosierung ein breakpoint von 32 mg/l möglich. Leider ist die Reproduzierbarkeit der Testergebnisse, sowohl in der MHK-Bestimmung, als auch in der Agardiffusion, im kritischen Bereich um 16 mg/l schlecht.
Piperacillin-Tazobactam vs. Enterobacterales.
  Die MHK-Verteilung der Wildtypen der meisten Enterobacterales endet bei 8 mg/l. PK/PD-Daten der aktiven Substanz zeigen einen maximalen breakpoint von 8/16 mg/l an, wobei die höchst mögliche Exposition als I kategorisiert ist. with the highest possible exposure for organisms in the I-category. Leider ist die Reproduzierbarkeit der Testergebnisse, sowohl in der MHK-Bestimmung, als auch in der Agardiffusion, im kritischen Bereich um 16 mg/l schlecht.

## Slide 37: Amoxicillin-Clavulansäure vs. Enterobacterales mit breakpoints für den unkomplizierten HWI
Chart: Amoxicillin-Clavulansäure 20-10 µg vs MHK Enterobacterales, 325 Isolate
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
0.5 | 1 | 1 | 2 | 1
1 | 4 | 5 | 2 | 11 | 10 | 14 | 9 | 2
2 | 6 | 9 | 16 | 12 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2
4 | 3 | 14 | 6 | 8 | 5
8 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1
16 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2
32 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1
64 | 1 | 1 | 1 | 2
≥128 | 60 | 1 | 4 | 5 | 11 | 5 | 5 | 8 | 4 | 1
MHK bei fixer Konzentration von Clavulansäure von 2 mg/l
MHK (mg/L)
Breakpoints (unkomplizierter HWI)
MHK S≤32, R>32 mg/l
Hemmhofdiameter S≥16, R<16 mm
ATU nicht benötigt

## Slide 38: Amoxicillin-Clavulansäure vs. Enterobacterales mit breakpoints für systemische Infektionen
Chart: Amoxicillin-Clavulansäure 20-10 µg vs MHK Enterobacterales, 325 Isolate
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
0.5 | 1 | 1 | 2 | 1
1 | 4 | 5 | 2 | 11 | 10 | 14 | 9 | 2
2 | 6 | 9 | 16 | 12 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2
4 | 3 | 14 | 6 | 8 | 5
8 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1
16 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2
32 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1
64 | 1 | 1 | 1 | 2
≥128 | 60 | 1 | 4 | 5 | 11 | 5 | 5 | 8 | 4 | 1
MHK bei fixer Konzentration von Clavulansäure von 2 mg/l
MIC
(mg/l)
Breakpoints (systemische Infektionen)
MHK S≤8, R>8 mg/l
Hemmhofdiameter S≥19, R<19 mm
ATU 19-20 mm

## Slide 39: Piperacillin-Tazobactam vs. Enterobacterales
Chart: Piperacillin-Tazobactam 30-6 μg vs. MHK Enterobacterales, 531 Isolate (840 Korrelationen)
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
≤1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 21 | 10 | 11 | 7 | 13 | 2 | 2
2 | 3 | 1 | 7 | 21 | 23 | 31 | 17 | 18 | 6 | 3
4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | 15 | 36 | 28 | 30 | 7 | 2
8 | 2 | 3 | 10 | 19 | 15 | 11 | 8 | 3 | 3 | 2
16 | 4 | 7 | 14 | 19 | 13 | 13 | 3 | 4 | 1 | 1
32 | 2 | 4 | 8 | 13 | 14 | 12 | 5 | 4 | 1
64 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1
≥128 | 85 | 2 | 11 | 15 | 17 | 16 | 19 | 15 | 11 | 11 | 10 | 3 | 2 | 1
MHK
(mg/l)
ATU 16 mg/l
17 – 19 mm
Breakpoints
MHK S≤8, R>16 mg/l
Hemmhofdiameter S≥20, R<17 mm

## Slide 40
ATU 17 – 19 mm
Piperacillin-Tazobactam Ergebnisse für konsekutive klinische Isolate und der Effekt einer ATU von 17 – 19 mm (3 – 4 % in ATU).

## Slide 41
Ceftarolin vs. S. aureus
Chart: Ceftarolin 5 µg vs. MHK S. aureus, 216 Isolate (593 Korrelationen)
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
0.06 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1
0.125 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 9 | 8 | 2 | 4 | 1
0.25 | 1 | 2 | 6 | 10 | 10 | 17 | 19 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2
0.5 | 1 | 4 | 16 | 20 | 28 | 20 | 16 | 10 | 1 | 3 | 2
1 | 6 | 10 | 30 | 34 | 28 | 17 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1
2 | 2 | 5 | 14 | 34 | 49 | 40 | 14 | 2 | 3
4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1
8 | 4
MHK
(mg/l)
Breakpoints (pneumonia)
MHK S≤1, R>1mg/L
Hemmhofdiameter S≥20, R<20 mm
ATU 1 mg/l, 19-20 mm

## Slide 42
Ceftobiprol vs. S. aureus
Chart: Ceftobiprol 5 µg vs. MHK S. aureus, 114 Isolate (228 Korrelationen)
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
0.125 | 2 | 1 | 1 | 2
0.25 | 4 | 2 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1
0.5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1
1 | 1 | 18 | 18 | 18 | 8 | 3 | 4
2 | 13 | 17 | 22 | 9 | 6 | 3 | 2
4 | 2 | 5 | 4 | 1
MHK
(mg/l)
Breakpoints
MHK S≤2, R>2 mg/l
Zone diameter S≥17, R<17 mm
ATU 2 mg/l, 16-17 mm

## Slide 43
Meropenem und Enterobacterales – eines von vielen Beispielen, in denen eine ATU nicht benötigt wird.
Chart: Meropenem 10 μg vs. MHK Enterobacterales, 378 Isolate (435 Korrelationen)
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
≤0.016 | 1 | 16 | 34 | 22 | 16 | 7 | 3 | 1
0.03 | 1 | 11 | 36 | 40 | 33 | 25 | 12 | 1 | 1 | 1
0.06 | 1 | 2 | 4 | 7 | 17 | 12 | 9 | 1 | 2 | 1
0.125 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4
0.25 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2
0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2
2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1
4 | 3 | 6 | 3
8 | 2 | 2 | 6 | 1
16 | 1
≥32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3
Breakpoints
MIC S≤2, R>8 mg/L
Zone diameter S≥22, R<16 mm
MHK
(mg/l)
Breakpoints
MHK S≤2, R>8 mg/l
Zone diameter S≥22, R<16 mm

## Slide 44
EUCAST breakpoint Tabelle v.9.0 (2019) mit Spalten für ATU Warnungen für MHK- und/oder Agardiffusions-Testung

## Slide 45: Es gibt nur wenige vorgeschlagene ATUs Alle werden in der EUCAST breakpoint Tabelle 2019 aufgeführt.
Enterobacterales 4 Substanzen
Pseudomonas spp 3 Substanzen
Staphylococcus spp 3 Substanzen
H. influenzae 8 Substanzen
Other species 0

## Slide 46: Vorläufige ATUs für Enterobacterales, Pseudomonas und Staphylococcus
Species | Agent | MIC (mg/L, ATU) | Zone diameter (mm, ATU)
Enterobacterales | Amoxicillin-clavulanic acid | - | 19-20
 | Piperacillin-tazobactam | 16 | 17-19
 | Ceftaroline | - | 22-23
 | Ciprofloxacin | 0.5 | 22-24
Ps. aeruginosa | Piperacillin-tazobactam | - | 18-19
 | Ceftazidime-avibactam | - | 16-17
 | Colistin | 4 | -
St. aureus | Ceftaroline | 1 | 19-20
 | Ceftobiprole | 2 | 16-17
 | Amikacin | 16 | 15-19
St. epidermidis | Cefoxitin | - | 25-27
Vorläufige ATUs

## Slide 47: Vorläufige ATUs für H. influenzae
Species | Agent | MIC (mg/L, ATU) | Zone diameter (mm, ATU)
H. influenzae | Ampicillin |  | 16-19
 | Amoxicillin-clavulanic acid |  | 14-16
 | Piperacillin-tazobactam | 0.5 | 24-27
 | Cefotaxime |  | 25-27
 | Ceftriaxone |  | 31-33
 | Cefuroxime (iv and oral) | 2 | 25-27
 | Cefepime, Cefpodoxime and Imipenem |  | See flow chart
Vorläufige ATUs

## Slide 48: Wie kann eine ATU in die Laborpraxis integriert werden?
Labore ohne oder mit unzureichender IT Unterstützung (manuelle S ,I und R Kategorisierung von MHK- oder Agardiffusions-Resultaten)
  Liste von Spezies/Antibiotika mit ATUs mit Vorgaben zur Umsetzung.
Labore mit IT Unterstützung (automatische S ,I und R Kategorisierung bei Eingabe von MHK- oder Agardiffusions-Resultaten)
  Weiterentwicklung der Software mit Einsatz von WENN/DANN Algorithmen wie: WENN S. aureus UND Ceftarolin MHK 1 mg/l (oder Hemmhof 19-20 mm), DANN Verfahren*…” WENN E. coli UND Piperacillin-Tazobactam MHK 16 mg/l (oder Hemmhof 18 – 19), DANN Verfahren*...”
Das Prinzip ist unabhängig von der verwendeten Methode, aber es gibt u.U. Nur für eine Methode eine ATU.
Agardiffusion
MHK-Bestimmung
(Semi-) automatisierteGeräte zur Empfindlichkeitsprüfung
*Verfahren kann unterschiedlich sein – siehe die nächsten Folien mit Vorschlägen!

## Slide 49: Agardiffusion (ATU)
Bei computer-unterstützter Übertragung und Kategorisierung von Hemmhofdiametern :
  Einführung von ATUs (für Spezies, Antibiotikum, ATU Intervall/MHK) zur Erzeugung von:
    ”Warnhinweis” (akustisch, optisch, Hervorhebung im Protokoll, ….)
    Blockierung der automatisierten Interpretation mit Aufforderung zur manuellen Eingabe.
Bei manueller Übertragung:
  Erstellung einer Liste mit ATUs oder Verwendung der EUCAST breakpoint Tabelle.

## Slide 50: MHK Bestimmung
Automatisierte Messung und computergestützte Kategorisierung von MHK-Werten aus langen MHK-Reihen.
  Einführung von ATUs (für Spezies, Antibiotikum, ATU Intervall/MHK) zur Erzeugung von:
    ”Warnhinweis” (akustisch, optisch, Hervorhebung im Protokoll, ….)
    Blockierung der automatisierten Interpretation mit Aufforderung zur manuellen Eingabe.
Manuelle Erfassung von MHK-Werten aus langen MHK-Reihen
  Erstellung einer Liste mit ATUs oder Verwendung der EUCAST breakpoint Tabelle.

## Slide 51: Semi-automatisierte Geräte zur Empfindlichkeitsprüfung
Überprüfung, welche ATUs in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit oft sehr kurzer Verdünnungsreihen (2 – 4 Stufen) detektiert werden können.
Liegen ATUs ausserhalb der verfügbaren Verdünnungsreihen, ist eine Kontrolle unmöglich
Liegen die ATUs innerhalb der Verdünnungsreihen, Vorgehen wie in der vorherigen Folie ”MHK-Bestimmung” beschrieben.

## Slide 52: ATU – Alternatives Vorgehen für das Labor
Testwiederholung – nur wenn ein begründeter Verdacht auf einen technischen Fehler besteht.
Alternativer Test (MHK Bestimmung, NAT, phänotypische Bestimmung eines Resistenzmechanismus) – relevant, wenn ein alternatives Verfahren eindeutige Ergebnisse liefert (vanA oder vanB-PCR bei Enterokokken, Bla-Test für H. influenzae).
Ergebnisse, die in ATUs liegen als “unsicher” berichten – keine Angabe einer Interpretation + Kommentar, oder Ausweisung einer besonderen Markierung (z.B. Sternchen statt S,I,R), die auf einen Kommentar mit Erklärung der Unsicherheit verweist.
Resultate in ATUs als “R” berichten. Wenn sich mehrere gute, alternativ einsetzbare Antibiotika nach dem Antibiogramm ergeben, ist dies u.U. die einfachste und sicherste Option.
Ergreifen Sie die Gelegenheit die Ergebnisse mit dem behandelnden Arzt zu diskutieren.

## Slide 53: ATU – das angemessene Verfahren kann nach den jeweiligen Umständen variieren
WENN dem behandelnden Arzt nur wenige Antibiotika zur Verfügung stehen, DANN soll eine vertrauenswürdige Kategorisierung erreicht werden.
WENN Nachweis in Blutkultur, DANN soll eine vertrauenswürdige Kategorisierung erreicht werden.
WENN eine alternative Methode ohne Verzögerung möglich ist, DANN soll eine vertrauenswürdige Kategorisierung erreicht werden.
WENN viele alternative Antibiotika einsetzbar sind, DANN berichte R (mit oder ohne Kommentar).
WENN das Ergebnis berichtet werden muss, DANN kommentiere die Unsicherheit in einem Kommentar.

## Slide 54: Das Ende ….vom Anfang…. Fragen und Kommentare an gunnar.kahlmeter@eucast.org oder das NAK-Deutschland nak@p-e-g.org